## Slide 1
RoadGen3D
规则驱动的 3D 街道场景生成与评价系统
Rule-based, AI-assisted Urban Street Scene Generation
GIStudio · 2026.07
01

## Slide 2
01
街道场景设计：不只是画一条路
街道 ≠ 道路
街道是城市公共空间的核心，包含：
车行道、人行道、绿化带
街道家具：长椅、路灯、垃圾桶、公交站
建筑界面与临街活动
好的街道设计关乎三个维度：
步行性 — 行人是否舒适、安全
安全性 — 交通隔离、照明覆盖
美观性 — 植物配置、家具协调
典型街道横断面
建筑 | 人行道 | 绿化带 | 车行道 | 中分带 | 车行道 | 绿化带 | 人行道
传统流程：CAD 平面图 → 3D 建模 → 人工评估，单一场景耗时数周。
02

## Slide 3
02
传统方法的四个瓶颈
01
建模效率低
手工 3D 建模一座街区需要数周，难以快速迭代多种方案。
02
方案探索受限
设计师只能尝试少数几种布局，无法系统性地覆盖参数空间。
03
评价缺乏量化标准
"好看"、"舒服"难以度量，不同评审标准不一。
04
2D 到 3D 断层
平面图与三维场景脱节，设计意图难以保真落地。
03

## Slide 4
03
RoadGen3D 是什么
一个规则/约束驱动、AI 辅助的 3D 街道场景生成与评价框架。
可解释
生成过程透明，规则可追溯
可评价
多维度量化评分，有据可依
可迭代
评分反馈驱动持续优化
核心思想：不直接从输入跳到 3D 网格，而是经过显式中间表示 —
StreetProgram → ConstraintSet → LayoutSolver → scene_layout.json → scene.glb
04

## Slide 5
04
四层架构
层级 | 职责 | 关键技术
Web 交互层 | 用户交互、3D 可视化 | Three.js, Vite, TypeScript
API 层 | 业务逻辑编排、任务队列 | FastAPI, Pydantic
引擎层 | 场景生成、约束求解、布局优化 | Python, NumPy, CLIP, PuLP
评估层 | 多维度质量评估 | road-metrics (Submodule)
评估层 road-metrics 为独立 Git Submodule，可单独安装使用。
05

## Slide 6
05
核心工作流：三步生成一条街道
① 输入
OSM 地图数据
参考平面标注
场景目录 / 模板
自然语言描述（可选）
② 生成
道路骨架
布局求解
资产放置
建筑生成
③ 评估与预览
road-metrics 评分
步行性 / 安全性 / 美观性
3D Viewer 交互查看
对比与迭代优化
输出产物
scene_layout.json + scene.glb + evaluation.json
评分不满意 → 自动/人工调整参数 → 重新生成 → 再次评估（闭环迭代）
06

## Slide 7
06
A/B 语义设计层：解耦空间与风格
A 层：骨架功能设计
决定道路的空间结构与功能：
道路骨架与横断面
功能区划分（步行/公交/车辆）
路面标注与优先级
来源：OSM/POI 推断、Viewer 标注、LLM 推理
B 层：街道家具主题
决定场景的视觉与设施风格：
家具密度与资产组合
建筑/家具生成偏好
材质与渲染风格
来源：设计目标、LLM 推理、A 层回退推荐
冲突解决优先级：人工标注 > LLM > OSM/POI 自动推断
07

## Slide 8
07
生成引擎：从规则到 3D 场景
StreetProgram
声明式街道描述
道路类型、横断面、功能带、家具需求
ConstraintSet
硬/软设计规则
最小间距、POI 绑定、同比例缩放
LayoutSolver
布局优化 + 碰撞检测
输出 slot_plans、conflicts、rule_eval
核心算法特性
多矩形碰撞检测 — 复杂 3D 网格分解为多个紧密边界框，粗检测+精检测两阶段，L 形长椅、带顶棚公交站可"咬合"排列
动态间距算法 — 树/路灯用均匀分布求解器，长椅/垃圾桶用紧凑装箱求解器，保持原始长宽比不拉伸
资产检索 — CLIP 文本编码 + FAISS 向量检索，按语义匹配放置 3D 资产
08

## Slide 9
08
评估体系：如何评价一条街道？
Walkability 步行性 权重 45%
人行道宽度、无障碍设施、步行舒适度、树荫覆盖
Safety 安全性 权重 35%
交通隔离、照明设施、安全设施覆盖、交叉口设计
Beauty 美观性 权重 20%
植物配置协调性、街道家具搭配、整体视觉一致性
可视化输出
• 雷达图 — 三维度综合评分
• 柱状图 — 各维度横向对比
• 综合评分 — 加权总分 0-100
• 详细指标 + 改进建议
评估引擎 road-metrics 为独立 Git Submodule，分层设计：
提取器 → 基础指标 → 评分组合 → LLM 增强
09

## Slide 10
09
Pareto Trace：批量探索最优解
Branch Run — 从 preset / prompt 出发，生成多个候选节点
100 Sample Trace — 持续扩展 frontier，最多保留 100 个已评分样本
Pareto Search — walkability / safety / beauty 三目标搜索，保留非支配解
Artifact 保留策略
仅保留 top-k 评分方案的 GLB，其余存 scene_layout.json 可重建
相关性分析
参数 → 落地场景 → 评分，热力图 + 散点 + Feature Importance
三层数据模型
输入层 preset / prompt / config_patch → 落地层 scene_layout.json 参数抽取 → 结果层 walkability / safety / beauty / overall
10

## Slide 11
10
OSM 真实数据：从现实世界出发
OSM Ingest — Overpass API 获取道路、建筑、POI 数据
Road Discovery — 按 POI 密度、长度、相关性评分候选道路
POI-Driven Cross-Section — 根据附近 POI 动态调整人行道宽度
Semantic Classification — 自动标注学校/商业/住宅/公交等语义类型
两种生成模式
osm — 单道路聚焦模式
从 AOI 中选一条 POI 丰富的道路生成场景
osm_multiblock — 多道路语义模式
保持 AOI 为连通路网，逐段分配语义 profile
社会经济匹配：从 OSM landuse/amenity 推断周边社会经济状况，标记供给不足路段并自动推荐设计升级方案
11

## Slide 12
11
Viewer：交互式 3D 查看与分析
3D 渲染
Three.js 实时渲染，支持轨道旋转、缩放、平移
评分可视化
雷达图、柱状图、综合评分一目了然
方案对比
多方案并列查看，历史记录回溯
3D Pareto Scatter
X/Y/Z 对应 walkability / safety / beauty
溯源矩阵
展示知识来源、参数、约束的激活状态
Benchmark Explorer
按 preset 过滤、聚类对比、参数着色
GLB 恢复策略：保留 GLB → 保留 layout JSON 可重建 → 全部丢失则重新生成
12

## Slide 13
12
六种预设场景模板
步行友好
行人优先，安全舒适
商业活力
商业活跃，人流密集
公交优先
公交导向，换乘便利
公园景观
绿化为主，休闲舒适
安静居住
住宅区安静，绿树成荫
平衡街道
各类使用者平衡兼顾
选择模板 → 批量生成 → 评分对比 → 选中方案 3D 预览
也支持自定义 prompt / OSM 真实区域 / 参考标注 作为输入
13

## Slide 14
13
当前能力与边界
✓ 已实现
• 规则驱动的场景生成管线
• StreetProgram / ConstraintSet / LayoutSolver 显式结构
• 多维度量化评估（walkability / safety / beauty）
• Pareto 批量搜索与相关性分析
• OSM 真实数据接入与语义分块
• Three.js 交互式 3D 查看器
• RAG 知识库 + LLM 可选辅助
○ 当前边界
• 非严格神经符号模型
• 未覆盖交通仿真与信号控制
• 未覆盖道路工程级规范库
• LLM 参数推导为可选增强，主路径 skip_llm
• 评价基于相关性分析，不声明严格因果
14

## Slide 15
RoadGen3D
github.com/GIStudio/RoadGen3D
GIStudio · 城市空间设计与生成研究组
15